## Slide 1: 什么是嵌入式系统
根据IEEE（国际电气和电子工程师协会）的定义，嵌入式系统是“控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置”。
目前国内一个普遍被认同的定义是：以应用为中心、以计算机技术为基础，软件硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
北京航空航天大学的何立民教授是这样定义嵌入式系统的：“嵌入到对象体系中的专用计算机系统”。
可以这样认为，嵌入式系统是一种专用的计算机系统，作为装置或设备的一部分。嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户应用程序4个部分组成。“嵌入性”、“专用性”与“计算机系统”是嵌入式系统的三个基本要素，对象系统则是指嵌入式系统所嵌入的宿主系统。

## Slide 2
无操作系统: 单片机, STM32
简单操作系统
实时操作系统: RTOS
分时操作系统: Linux, Windows
历史

## Slide 3: 核心
SOC(System On Chip, 片上系统）
是90年代中期出现的一个概念，并成为现代集成电路设计的发展方向。SOC是指在单芯片上集成数字信号处理器、微控制器、存储器、数据转换器、接口电路等电路模块，可以直接实现信号采集、转换、存储、处理等功能。
IP核
指具有知识产权的、功能具体、接口规范、可在多个集成电路设计中重复使用的功能模块，是实现系统芯片（SOC）的基本构件。

## Slide 4: 嵌入式系统-硬件层
硬件层中包含嵌入式微处理器、存储器（SDRAM、ROM、Flash等）、通用设备接口和I/O接口（A/D、D/A、I/O等）。硬件层通常是一个以嵌入式处理器为中心的，包含有电源电路、时钟电路和存储器电路的电路模块，其中操作系统和应用程序都固化在模块的ROM中。
嵌入式微处理器
存储器
ROM
  ROM/PROM/EPROM/EEPROM/FLASH ROM
RAM
  SRAM/DRAM
通用设备接口,I/O接口
GPIO, A/D, D/A, TTL/RS-232/485/422, RJ45/WIFI/BlueTooth/3G/4G, USB, LVDS/VGA/DVI/HDMI/DP, I2C（现场总线）、SPI（串行外围设备接口）和IrDA（红外线接口）

## Slide 5: 嵌入式系统-中间层
BSP
BSP是介于操作系统和硬件层之间的一种代码, 属于核心驱动层.
如友善之臂/飞凌的2440开发板,他们都是买的三星S3C2440,三星自己提供了标准BSP包, 厂家根据这个标准BSP包,结合自己板子的电路设计,进行修改,增加,形成自己的BSP包.
嵌入式系统开发者用谁家的板子就要用谁家提供的BSP, 来编译自己的嵌入式系统.(微软比如要调用启动初始化,要就要求BSP提供一个OEMInit函数)

## Slide 6: 嵌入式系统-系统软件层
操作系统
Linux, WinCE, uC/OS II, VxWorks, FreeRTOS, Android
文件系统
Fat32, Cramfs, Jffs2, Yaffs2
图形用户接口(GUI)
ABI
application binary interface，应用程序二进制接口。EABI中的E，表示“Embedded”，即嵌入式应用二进制接口，是一种新的ABI。EABI是描述可连接目标代码，库目标代码，可执行文件映像，如何连接，执行和调试，以及目标代码生成过程，和c, c++语言接口的规范，是编译连接工具的基础规范，也是研究它们工作原理的基础，可惜arm的EABI迄今为止没有完全订好。作为EABI的组成部分有过程调用规范，可执行文件格式规范，c/c++ ABI规范和调试格式规范。

## Slide 7: RISC-简介
指令集分CISC(通用指令集)和RISC(精简指令集), x86/x86-64属于CISC, ARM属于RISC.
RISC以CISC为基础, 精简效率更高指令组合.
指令周期长度相等, 流水线精确控制
低功耗,低成本,专用

## Slide 8: RISC-流水线
流水线的基本概念
将一个重复的时序分解成若干个子过程,每一个子过程都可有效地在其专用功能段上与其他子过程同时执行,实现子过程的功能所需时间尽可能相等,形成流水处理
按完成的功能分类可分为单功能流水线和多功能流水线，
按同一时间内各段之间的连接方式分类可静态流水线和动态流水线，
按数据表示分类可分为标量流水线处理器和向量流水线处理器。
指令流水线就是将一条指令分解成一连串执行的子过程，例如把指令的执行过程细分为取指令、指令译码、取操作数和执行4个子过程。在CPU中把一条指令的串行执行子过程变为若干条指令的子过程在CPU中重叠执行。如果能做到每条指令均分解为m个子过程，且每个子过程的执行时间都一样，则利用此条流水线可将一条指令的执行时间T由原来的T缩短为T/m。指令流水线处理的时空图如图1.2.1所示，其中的1、2、3、4、5表示要处理的5条指令。从图可见采用流水方式可同时执行多条指令。

## Slide 9: 指令流水线处理时空图

## Slide 10: ARM
ARM（Advanced RISC Machine）公司的ARM微处理器体系结构目前被公认为是嵌入式应用领域领先的32位嵌入式RISC微处理器结构。ARM体系结构目前发展并定义了7种不同的版本。从版本1到版本7，ARM体系的指令集功能不断扩大。ARM处理器系列中的各种处理器，虽然在实现技术、应用场合和性能方面都不相同，但只要支持相同的ARM体系版本，基于它们的应用软件是兼容的。表1.3.1给出了ARM体系结构各版本的特点。
目前，70%的移动电话、大量的游戏机、手持PC和机顶盒等都已采用了ARM处理器，许多一流的芯片厂商都是ARM的授权用户，如Intel、Samsung、TI、Freescale、ST等公司。